# Информация

# о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД на 2013 год.

| Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |
| 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. | 1 раз в год |
| контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. | постоянно |
| 2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |
| выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен; | 1 раз в год |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |
| выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; | 1 раз в год |
| проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | 1 раз в год |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |
| проверка кровли на отсутствие протечек; | по мере поступления заявок |
| выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | 1 раз в год |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 1 раз в год |
| выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | 1 раз в год |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 1 раз в год |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | постоянно |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | постоянно |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | 1 раз в год |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка состояния основания, поверхностного слоя. | по мере необходимости |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | постоянно |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов: |  |
| проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | 1 раз в год |
| устранение засоров в вентиляционных каналах, зонтов над шахтами и дефлекторов; | по мере необходимости |
| При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |
| 11. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах); | 1 раз в год (по мере необходимости |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | постоянно |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | постоянно |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | постоянно |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | постоянно |
| промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |
| промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах: |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год |
| удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  |
| проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в квартал (по мере необходимости) |
| техническое обслуживание и ремонт осветительных установок и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 1 раз в квартал (по мере необходимости) |
| 14. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | круглосуточно |
| При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |
| 15. Работы по санитарному содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |
| а) в холодный период года: |  |
| уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | постоянно |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | постоянно |
| подсыпка крыльца и площадки перед входом в подъезд противогололедными материалами. | по мере необходимости |
| б) в теплый период года: |  |
| уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | постоянно |
| уборка и выкашивание газонов; | 2 раз в год |
| прочистка ливневой канализации; | Не менее 1 раза в год |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  |
| в) проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений; | Не менее 1 раза в год |
| г) проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | по мере необходимости |
| 16. Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов: |  |
| незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов | при накоплении более 2,5 куб. метров; |
| организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности. | постоянно |